## Slide 1: Resultados Del Relevamiento Nacional de Biodigestores
SIMPOSIO DE BIOECONOMIA ARGENTINA
Resistencia Chaco 20 y 21 de octubre de 2016
Disertantes: Carlos, Cousido

## Slide 2
2009: Conformación Grupo BIOGÁS INTI
( Ambiente, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Rafaela, San Luis, Programa RSU)
Incorporaciones al Grupo BIOGÁS INTI
2012: Tucumán 2013: Jujuy, Santiago del Estero
2014: Salta 2015: La Pampa, Neuquén
2008: Incorporación de un Experto en Biogás de CIM/GIZ Alemania
INTI y el BIOGÁS

## Slide 3
-Evaluación técnica y económica de proyectos
-Asistencia técnica en instalaciones en funcionamiento
-Ciclos de capacitación
-Servicios de análisis para biodigestores y sustratos
-Determinación de potencial de biogás de sustratos
INTI y el BIOGÁS
Notes: METAS desde 2012 del GRUPO BIOGÁS INTI
*Aplicaciones del biogás
*Laboratorio con capacidad analítica para análisis físico-químicos
*Protocolos para caracterizar sustratos
*Protocolos para medición de parámetros de plantas de biogás
*Reunir Normativa europea vinculada a las diferentes etapas de la biodigestión
*Relevar normativa nacional de medio ambiente
*Relevar el potencial de biogás de residuos de la agroindustria y municipios del país.
*Relevamiento de biodigestores del país.
*Manuales de mantenimiento
*Materiales para la construcción de biodigestores y sus instalaciones
*realización de jornada de proveedores
*Seguridad en Plantas de biogás

## Slide 4
INTI y el BIOGÁS

## Slide 5
Construcción de un Diagnóstico Nacional del estado del arte de la biodigestión anaeróbica, que sirva de herramienta para la planificación estratégica y el desarrollo sostenido de esta tecnología renovable para la generación de energía.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PROYECTO
Relevamiento de plantas de Biodigestión Anaeróbica con aprovechamiento
Energético Térmico y/o Eléctrico de biogás.

## Slide 6
Detectar campos de aplicación para la tecnología del biogás;
Analizar los casos de éxito y fracaso;
Identificar y caracterizar a los proveedores de la tecnología;
Localizar geográficamente la ubicación de las plantas;
Detectar los tipos de sustratos empleados, usos de biogás y sub-productos;
Análisis de los costos de instalación y mantenimiento de plantas de biogás;
Tipo de control, seguimiento materia prima, proceso y productos;
Cumplimiento de reglamentaciones y exigencias legales;
Herramienta de toma de decisión;
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PROYECTO

## Slide 7
Relevar 60 plantas de biodigestión anaeróbica en todo el territorio nacional.
Período de trabajo establecido: 7 meses
Inicio formal de las actividades: 20 de mayo de 2015 (Fecha de la firma de acta acuerdo)
METAS
PROYECTO

## Slide 8
-Multidisciplinario;
-Conformado por 26 agentes INTI
-Distribuidos en 12 Centros
(11 provincias argentinas: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, San Luis, Santa Fe, Salta y Tucumán)
-Participación de otras instituciones:
EQUIPO de TRABAJO
PROYECTO

## Slide 9
METODOLOGÍA

## Slide 10
Etapa I: Planificación
Elaboración de planilla de Relevamiento
Equipos/Materiales Necesarios
Identificación de Plantas Testigos
Metodología
Etapa II: Validación
Relevamiento in situ de Plantas
Optimización de planilla (Información)

## Slide 11
Datos del entrevistado
Empresa/Organización/Productor
Inicio de las actividades
Alimentación
Sistema anaeróbico (Proceso)
Energía/cogeneración
Uso/disposición de efluentes
Balance/Aspectos económicos
Aspectos generales
Aspectos relevante/vinculación
Proyecciones
Anexos
Características de la PLANILLA
planilla de Relevamiento
Planilla de Datos

## Slide 12
Etapa III: Ejecución
Distribución de Plantas por Equipo
Proceso/ Análisis de la Información
Selección de 62 Plantas de Biodigestión Anaeróbica
9 grupos de trabajos
Metodología

## Slide 13
RESULTADOS

## Slide 14
-Se detecto la existencia de 105 plantas de Biodigestión Anaeróbica
Buenos Aires, Chubut, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Jujuy,
La Pampa, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Río Negro, San Luis,
Santa Fe, Stgo. del Estero Salta,
Tucumán
-Distribuidas en 16 provincias
Resultados
-Se relevaron 62 plantas de biodigestión el país

## Slide 15
- Las Provincias de: Catamarca, Santa Cruz, La Rioja, San Juan, Formosa, Chaco y Tierra del Fuego  Sin Registro
-La provincia de Santa Fe es la zona de mayor desarrollo de las plantas de biogás.
Pequeña <100 m3
100 m3 <Mediana
<1.000 m3
Grande >1.000 m3
Sin Dato
Escalas de plantas de biogás
Resultados
Notes: En la Figura se muestra la localización por provincia Argentina de las plantas conocidas al momento de iniciar el proyecto.
Seleccionar esta diapositiva o las 2 siguientes.

## Slide 16
Tamaño
- Sector Privado
Clasificación de Plantas
Privadas
Publicas
Cooperativa
ONG
Familiar
- Sector Público
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Resultados
Notes: Dentro de cada categoría predominan. Grandes: lagunas cubiertas y mezcla, Medinas: Mezcla completa y Pequeñas: otras y mezcla completa.

## Slide 17
53,8%
36,9%
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Participación por Sector
Resultados
Notes: REVISAR!!!
En los % del gráfico en barra y los datos de la tabla están cambiados; cual es el válido?? Sector Privado: 36,9% y Sector Público 53,8% o viceversa??

## Slide 18
Tipo de organización | Parque Industrial | Zona Rural | Zona Urbano
ONG | 0,0% | 50,0% | 50,0%
Particular | 0,0% | 33,3% | 66,7%
Privada | 11,8% | 64,7% | 23,5%
Publica | 0,0% | 37,5% | 62,5%
Total de Plantas
Relevadas
Ubicación de las plantas
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Resultados
Notes: Ubicación general de las plantas de biogás:
El 93,7% de las plantas se encuentra distribuidas entre zona rural y urbana (es decir, del total de plantas relevadas, el 52.4% se encuentran ubicadas en zonas rurales, el 41.3% en zonas urbanas y el 6.3% restante en parques industriales).
Si se lo desglosa por tipo de organización, del total de plantas de biogás relevadas correspondientes al sector privado la gran mayoría, el 64.7% está ubicado en la zona rural, el 23.5% en la zona urbana mientras que el 11.8% está en parques industriales.

## Slide 19
Para que se Construyeron las Plantas de BIODIGESTION
USOS
-Tratamiento
-Energético
-Nuevo negocio
-Educativo
-Otros
Del sector privado solo el 6% de las instalaciones tiene fines energéticos
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Resultados
Notes: Tratamiento  tecnología como sistema de tratamientos de efluentes o desechos (total o como parte de un sistema más complejo de tratamiento),
Energético  …… Baja tasa de utilización del biogás como fuente de energía
Nuevo negocio 
Educativo 

## Slide 20
Por que se Genero una Planta de Biodigestión?
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Sector Público
54,2% de las plantas de biodigestión anaeróbica se construyeron con el objetivo de TRATAMIENTO (sistemas de tratamiento de efluentes cloacales y/o valorización de la FORSU)
Plantas a cargo de municipios.
Inconvenientes de las plantas en la gestión y operación.
33,3% tiene fines EDUCATIVOS Y/O DE INVESTIGACIÓN
Resultados

## Slide 21
Tipo de Reactor | Participación (%)
Mezcla completa | 46,0
Laguna cubierta | 19,0
UASB | 15,9
Otros | 19,1
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Tipos de Tecnologías Utilizadas
Resultados

## Slide 22
Materiales
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Resultados
Notes: Los materiales empleados para la construcción de las plantas de biogás relevadas son muy variados, se han observado desde construcciones de acero inoxidable hasta construcciones en adobe; de ferrocemento; membranas de variados espesores; hormigones (comunes y preparados para las condiciones de operación); mampostería; polietileno; PRFV, etc.

## Slide 23
Polietileno
Polietileno AD
PVC.
Geo membranas
Varios µ
Inoxi. 304
Inoxi.316
Acero
Variados
Sin espec.
Para biogás
EN POCOS CASOS LOS MATERIALES IMPLEMENTADOS CORRESPONDEN ESPECÍFICAMENTE A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO
EXISTE UN PORCENTAJE MUY PEQUEÑO DE LAS PLANTAS QUE LAS INSTALACIONES CUENTAN CON AISLACION TERMICA
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Materiales
Resultados
Notes: Tomando como ejemplo estos dos tipos de tecnologías (es similar en el resto)

## Slide 24
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
Como es la alimentación?
Batch | 10 %
Flujo continuo o intermitente | 90 %
Biodigestores de Mezcla Completa
 Homogenización (IMPORTANTE!)
Sistema de Agitación
Agitación | Porcentaje (%)
Bajo | 3,5
Bueno | 51,7
No posee | 41,4
Regular | 3,4
- Disminuye directamente la eficiencia
- Incrementa los inconvenientes operativos (sedimentación y/o flotación de sustrato)
48,3% sistema deficitario o no posee Agitación
Resultados
Notes: Un punto a destacar del relevamiento fue la cantidad de biodigestores sin sistema de calefacción y aislación (no están calefaccionados por lo que no pueden tener control de la temperatura de operación). Además, de los sistemas que cuentan con calefacción, muchos no reúnen las condiciones necesarias para asegurar las condiciones de operación establecidas en las especificaciones de proceso

## Slide 25
De los sistemas calefaccionados, muchos no reúnen las condiciones necesarias para asegurar las condiciones de operación específicas del proceso.
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
10,9 %
18,8 %
56,3 %
14,1 %
SIN CONTROL de la TEMPERATURA de OPERACIÓN (biodigestores sin sistema de calefacción y aislación)
Existe Control de Temperatura!
Resultados
Notes: Un punto a destacar del relevamiento fue la cantidad de biodigestores sin sistema de calefacción y aislación (no están calefaccionados por lo que no pueden tener control de la temperatura de operación). Además, de los sistemas que cuentan con calefacción, muchos no reúnen las condiciones necesarias para asegurar las condiciones de operación establecidas en las especificaciones de proceso

## Slide 26
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
Automatización y Control del Proceso
Clasificación | Porcentaje (%)
Bajo | 21,0
Bueno | 19,4
No posee | 41,9
Regular | 17,7
41,9%  NO poseen un Sistema de Control
38,7%  Posee un Sistema de Control Regular-Bajo
Resultados
Notes: Sistema de Agitación
Para los biodigestores de tipo mezcla completa una de las condiciones más importantes es el sistema de homogenización.
Si bien representan el 46% del total de los biodigestores relevados en el país, el 48,3% posee un sistema deficitario o directamente no posee agitación; lo cual influye directamente en la eficiencia del sistema disminuyéndolo; e incrementa los inconvenientes operativos (sedimentación y/o flotación de sustrato).
Automatización y Control del Proceso
Más del 38% de las instalaciones relevadas poseen un sistema de control regular-bajo o directamente no cuentan con el mismo el 41,9%. Es decir que más del 50% de las instalaciones relevadas poseen un sistema deficitario de control

## Slide 27
Tipos de Sustratos
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
Residuos Agrícolas
- Desechos de molienda;
- Maíz ensilado;
- Residuos fruti-hortícolas.
Residuos de Ganadería
- Efluentes de tambos vacunos;
- Estiércol vacuno;
- Estiércol de caballo;
- Mezclas de estiércoles;
- Purín de cerdos.
Residuos Urbanos
- FORSU;
- Barros cloacales;
- Efluentes cloacales.
Residuos Industriales
- Efluentes citrícolas;
- Efluentes de cervecería;
- Efluentes de frigoríficos;
- Efluentes de la industria del papel;
- Efluentes de industrias lácteas;
- Efluentes producción de levaduras;
- Efluentes producción de yerba mate;
- Residuos producción de mandioca;
- Suero de quesería;
- Glicerina;
- Vinaza;
Resultados
Notes: Creo que esta por tipo de sustrato la colocaría más arriba

## Slide 28
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
Tipos de Sustratos
Resultados

## Slide 29
Sector Privado
Sector Público
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
Tipos de Sustratos
Resultados
Notes: Cuando se analiza la procedencia de la alimentación se observa que tres cuartas partes provienen del propio sistema de producción (origen interno) como residuo, y la planta de biogás cumple la función de planta de tratamiento

## Slide 30
CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS
Utilización de Biogás
1 kg Gas de Garrafa ≈ 1,3 m3 Gas Natural ≈ 2,2 m3 Biogás
Resultados
Notes: Optar por esta diapositiva o la siguiente.

## Slide 31
CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS
Potencial del Biogás
Potencialidad de generación de Biogás 9.315 m3/día
Potencial Eléctrico 23.846 kWh/día
83.836 m3 En Plantas de biodigestión,
Potencial Térmico 26.827 kWh/día térmico
Resultados
Notes: Suponiendo que cada m3 de reactor entrega 0,11m3 biogás/día (bastante bajo el potencial).

## Slide 32
CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS
Distribución del Uso del Biogás
Resultados
Notes: De los que usan el biogás cubre la demanda energética del proceso solo un 11%
Los que venden energía es el sector privado
Comparación de la distribución de uso del biogás entre el sector privado y público.
USOS:
*Combustión directa en hornos, calderas
*Combustión en motogeneradores para producir energía eléctrica, previa purificación del gas (extracción del SH2 y secado por enfriamiento, condensación del vapor de agua)
*Purificación del biogás a biometano (metano calidad de gas natural): uso como combustible para vehículos (GNC); es decir es la extracción del CO2 y otros compuestos, hasta obtener más del 95-96% de CH4

## Slide 33
Conocimiento de la composición
Calidad en la purificación
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Calidad del Biogás
Calidad | Porcentaje (%)
Bajo | 14,5
Bueno | 16,1
No posee | 61,3
Regular | 8,1
Resultados

## Slide 34
CARACTERÍSTICAS SUBPRODUCTOS
Fracción Líquida
Fertilizante de campos de cultivos
Abono de jardines
-
Fracción Sólida
- Fertilización directa
Compostaje y fertilización
Combustión en caldera
Resultados
Notes: La fracción sólida puede ser separada por diferentes métodos: sedimentación, floculación, extrusora u otros tipos de separadores.

## Slide 35
CARACTERÍSTICAS SUBPRODUCTOS
20%  Plantas con Sistemas de Tratamiento Deficitarios
40,3%  Plantas que No poseen Sistema de Tratamiento
38,7%  Plantas con Buen Sistema de Tratamiento
Resultados
Notes: De las plantas que disponen de sistemas de tratamientos, el 20% no reúne las condiciones óptimas de tratamiento (corresponde a la categorización bajo y regular), mientras que casi el 39% restante cuenta con un buen sistema para tratar los efluentes de los biodigestores

## Slide 36
CARACTERÍSTICAS SUBPRODUCTOS
Usos de los Subproductos
Resultados

## Slide 37
PROVEEDORES
Total de plantas
Sector Privado
Participación
Resultados

## Slide 38
PROVEEDORES
Procedencia | Calificación |  |  | 
 | Muy Bueno | Bueno | Regular | Malo
Internacional | 20,0 | 40,0 | 33,3 | 6,7
Nacional | 31,0 | 51,7 | 13,8 | 3,4
Calificación de Proveedores
Resultados

## Slide 39
CONCLUSIONES

## Slide 40
INTI apoyo al Desarrollo de la Tecnología de Biodigestión.
  Trabajos en red – Estratégicos con otras organizaciones e instituciones
  Fortalecimiento del grupo de trabajo (FODA)
  Planificación y desarrollo de estrategias de acción para Asesorar Técnicamente y Formar Personal en la tecnología en nuestro país.
  Ampliación de la oferta de servicios.
CONCLUSIONES

## Slide 41
Sector Institutional
Comunicación de los Servicios: especialmente en pequeñas y medianas Plantas de Biodigestión;
Sinergia entre instituciones para maximizar los recursos y brindar soluciones integrales a los usuarios de la tecnología;
Soluciones tecnológicas orientadas a:
  Generación Distribuida de Energía ;
  Proyectos de autoabastecimiento energético;
  Sinergia industrial y valorización de los residuos industriales;
Políticas y reglamentaciones para la valorización de los subproductos sólido y líquido;
Políticas y reglamentaciones referidas a la generación de energía;
Seguridad en plantas de biogás;
CONCLUSIONES
Notes: Políticas: para mejorar la sustentabilidad de la tecnología, y el desempeño ambiental de los sistemas complementarios de la biodigestión anaeróbica. Con respecto a ello el INTI debe posicionarse con un rol estratégico para lograr reglamentaciones ajustadas a rigor técnico que tengan en cuenta, entre otros aspectos: las características y composición de los subproductos, calidad del suelo receptor, actividad productiva (uso del suelo).

## Slide 42
Sector Productivo
Instalaciones no pensadas para Generación de Energía
-Solo un 4% del total de las plantas de biogás tiene fines energéticos
-En el sector privado el valor asciende al 6%
Esto implica:
Baja tasa de utilización del biogás como fuente de energía renovable;
Poca importancia que se le otorga al rendimiento de las instalaciones.
Falencias Técnicas en la Construcción
Principalmente se dan en:
Materiales utilizados;
Seguridad y operación de las instalaciones;
Capacidad técnica del personal;
Adopción de tecnología no adaptada a las condiciones regionales (especialmente en proveedores externos) .
CONCLUSIONES
Notes: Instalaciones no energéticas: de esto se desprende la importancia y necesidad de vinculación entre las empresas y los organismos e instituciones técnicas y científicas del país en pos de mejorar las condiciones de producción de energía renovable y eficiencia de las plantas de biodigestión anaeróbica, como así también aunar esfuerzos para concretar la normalización en referencia a la comercialización de la energía renovable, la conexión al sistema interconectado de energía eléctrica, etc.
Falencias técnicas: En gran medida esto se vincula a la distribución del tamaño de los biodigestores encontrados, aproximadamente el 50% de las plantas corresponde a pequeñas instalaciones. Cuando este análisis se enfoca al sector público, la mayoría de estas plantas son gestionadas por municipios (cuyo sustrato es la FORSU) demandando una asistencia técnica directa.

## Slide 43
Más del 40% de los biodigestores no usan el biogás generado;
Baja eficiencia de proceso
65% de las plantas de biogás relevadas son de tipo mezcla completa y lagunas cubiertas;
Biodigestores tipo Mezcla Completa: tienen serios inconvenientes de agitación y mantenimiento de la temperatura de proceso.
Biodigestores tipo Laguna Cubierta: no poseen sistema de agitación (falta de homogenización) y falta de control del estado térmico.
CONCLUSIONES
Notes: Generalmente se desconoce la eficiencia de la planta

## Slide 44
CONCLUSIONES
Falencias Tecnológicas
Principalmente se dan en:
materiales usados,
aseguramiento de la temperatura de proceso y
acondicionamiento de la alimentación.
- Muchas instalaciones operan de manera totalmente rudimentaria (toma decisión por aspectos visuales y poca experiencia)
- No hay procedimientos de operación, de seguridad, mantenimiento, etc.
- Escaso nivel técnico en la toma de decisiones;
- Escaso control y seguimiento del proceso;
Falencias Operativas

## Slide 45
Escala Económica
no se evidenció como un factor de sustentabilidad de los proyectos por parte de los usuarios.
Se hace necesario entonces la sinergia entre sistemas productivos para transformar en viables las oportunidades de crecimiento.
Eficiencia de la Planta
se fundamentan principalmente por:
1. Falta total de conocimiento por parte del usuario
2. Tecnologías no aplicables a las condiciones ambientales donde está ubicada la planta.
en general se desconoce
Casos No Exitosos
CONCLUSIONES

## Slide 46
PROSPECTIVAS

## Slide 47
-Sobre proyectos:
Estudios de pre-factibilidad para la instalación de un biodigestor (energético)
  -Proyectos sectoriales: cerdos, tambos, etc.
  -Particulares.
Caracterización de sustratos (potencial de biogás);
Recomendaciones de seguridad (materiales, equipos, etc.)
Elaboración de anteproyecto para la instalación de un biodigestor;
Asesoramiento en la elección de la tecnología;
Evaluación de Proyectos;
Integración ambiental y energética en parques industriales y cuencas productivas.
Servicio de Asistencia Técnica INTI

## Slide 48
Sobre plantas instaladas:
Diagnóstico del funcionamiento del biodigestor (Eficiencia del sistema, parámetros físico-químicos y biológicos del sustrato, calidad del biogás, etc.).
Asistencia técnica en operación de plantas.
Asistencia técnica en la optimización de la producción de biogás (uso de co-sustrato para aumentar rendimiento del proceso, etc.)
Asistencia técnica en automatización y control del proceso:
Asistencia técnica en la puesta en marcha;
Asistencia en purificación del biogás;
Asistencia técnica en tratamiento de efluente del biodigestor;
Asistencia técnica en el uso del biogás;
Servicio de Asistencia Técnica

## Slide 49
Para la biomasa
Caracterización de sustratos para generación de biogás: (físicos, químicos y bilógicos).
Determinación experimental del potencial de biogás.
Servicios Analíticos
Proceso
Variables de proceso: ST, SV, pH, cond. FOS/TAC, etc.
Caracterización del biogás;
Caracterización del efluente: determinación de las características físico-químicas y biológicas del efluente líquido;
Caracterización de los sólidos: determinación de las características físico-químicas y biológicas de los lodos.

## Slide 50
Circuito de plantas demostrativas (INTI o con convenio) operando.
Base de datos de sustratos (tabla de potencial de biogás).
Listado de proveedores discriminado por eslabón de cadena de valor.
Especificaciones de materiales y equipos (desarrollo de proveedores)
Oferta de cursos, jornadas y seminarios de capacitación. Temas:
  Tecnología de biogás;
  Biodigestión anaeróbica;
  Diseño de biodigestores;
  Seguridad en plantas de biogás;
Charlas de difusión y concientización en Gestión Ambiental; aplicación, usos y optimización de energías renovables (con énfasis en biogás).
Además se trabaja en …

## Slide 51
Av. Gral. Paz 5445
(B1650KNA) San Martín
Buenos Aires, Argentina
Teléfono (54 11) 4724 6200 / 6300
E-mail: ccousido@inti.gob.ar
¡Muchas Gracias!